Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Uwaga: DOŁĄCZYĆ DO OFERTY!!

Nr postępowania: 2/RPOWP 2014-2020/2018/BOI ERKER Patryk Sawicki/Zatoka Tech Sp. z o. o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa suwnicy 5 T wraz z oprzyrządowaniem dźwignicowym

Suwnica 5 T wraz z oprzyrządowaniem dźwignicowym – 2 szt. wg specyfikacji poniżej:

| Dźwignica jedno lub dwudźwigarowa | 5ton – 14230 mm. |
| --- | --- |
| Wysokość suwnicy ponad belką podsuwnicową | Max. 960 mm. |
| Podstawa obliczenia | DIN 15018, H2/B3 |
| Belki podsuwnicowe | Wysokość max. 400 mm. |
| Wysokość podnoszenia | Max. 6m. |
| Grupa natężenia pracy | 2m / M5 |
| Miejsce eksploatacji | Hala przemysłowa o konstrukcji stalowej |
| Warunki otoczenia | -5/+40 st.C |
| Jazda suwnicy Jazda wózkiem podnoszenie | 10/40 m./min |
|  | 5/20 |
|  | 0,7/4 |
| Całkowity ciężar | Do 4,3 T |
| Napięcie sieciowe: dopuszczalne wahania Całkowita moc przyłączowa | 3/PE 50K Hz 400V |  |
|  | 6 KW/prąd rozruchowy 35A |  |
| Zasilanie szynoprzewód | Min. 35Amp |
| Zbieraki prądowe | Sztuk 2 |
| Wieszaki do szynoprzewodu | co 2 m. |
| Wysokość belkami podsuwnicowej | nie więcej niż 400 mm |
| Montaż | Zamówienie obejmuje suwnicę, linię zasilania prądem i montaż z odbiorem UDT |

Wymagania pozostałe:

_ Miejsce eksploatacji hala przemysłowa o konstrukcji stalowej

_ Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych,

_ Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia w języku polskim,

_ Dokumentacja potwierdzająca zgodność maszyny z normami CE,

_ Bezpłatny transport/dostawa do siedziby Zamawiającego,

_ Bezpłatny montaż, podłączanie i uruchomienie maszyny u Zamawiającego,

_ Udział Dostawcy w Odbiorze UDT,

_ Dostawca zapewnia na czas odbioru maszyny u Zamawiającego bezpłatne szkolenie,

_ Gwarancja min. 12 miesięcy.

Data i podpis, pieczęć Wykonawcy